Leistungsverzeichnis

Beim Anbieten von handwerklichen Alternativen sind die Schutzrechte des Gebrauchsmusters 
LUXIA® zu beachten und der Nachweis zur Einsatzklassifikation in die geforderten Wind- und Schneelastzonen ist  zu erbringen.

Rahmenkonstruktion

Es sind Aluminiumkammerprofile entsprechend den statischen Erfordernissen zu verwenden.

Fabrikat: 	LUXIA®

Einsatzelemente

Es sind Aluminiumkammerprofile entsprechend den statischen Erfordernissen zu verwenden. 
Diese sollten sich flächenbündig in die Rahmenkonstruktion einfügen.

Fabrikat: 	LUXIA®

Oberfläche

Pulverbeschichtung mit einer Stärke von min. 60 µm

Ausführung Classic-Line: Rahmenkonstruktion und Einsatzelemente in RAL 9007

Ausführung Colour-Line: Rahmenkonstruktion in RAL 9007, Teile der Einsatzelemente in RAL-Standard-Farbe

[nicht zutreffendes bitte entfernen]

Blockfenster

Blockfenster im Frontbereich sind als Dreh-Kipp-Fenster auszuführen. Die Öffnungsrichtung ist 
der jeweiligen Position zu entnehmen. Eine beschlagsgesteuerte Spaltbelüftung ist vorzusehen.

Dachfenster

Sofern in den einzelnen Positionen nicht anders beschrieben, sind die Dachfenster als 
Festverglasung auszuführen (D1).

D1: alle Dachflächen als Festverglasung, ohne Dachfenster

D2: Dachfenster, max. 4 cm überstehend mit elektromech. Antrieb

[nicht zutreffendes bitte entfernen]

Glas

Es wird generell 2-fach Isolierverglasung verwendet. Die TRLV ist zu beachten.

G1: Sonnenschutzglas g ≤ 34 %, TL ≥ 60 % Lichtdurchlässigkeit,
       Ug (Bemessungsgrundlage Senkrechtverglasung) ≤ 1,1 W/m²K, polymerer Abstandshalter

G2: zusätzlich zu G1 gehärtetes Glas außen (ESG) in der Dachverglasung

G3: zusätzlich zu G1 selbstreinigendes Glas (photokatalytisch) in der Dachverglasung

G4: zusätzlich zu G1 gehärtetes und selbstreinigendes Glas in der Dachverglasung

[nicht zutreffendes bitte entfernen]

Anschlüsse am Baukörper

Die Anschlüsse zum Baukörper müssen den statischen und bauphysikalischen Erfordernissen entsprechen, an der Gaubenkonstruktion sind dafür alle erforderlichen Anschlüsse vorzusehen.

Position	Leistungsbeschreibung		Menge	Einzelpreis 	Gesamtpreis

.........	Satteldachgaube

Gaubenbreite	.................			[940; 1140; 1340 oder 1540]

Design-Serie, RAL-Nr. 	.................			[Classic- oder Colour-Line]

Dachneigung	.................			[im Rahmen der Restriktionen]

Drehrichtung d.

Blockfensters	.................			[1-flg., bei 1540er Gaube 2-flg.]

Verglasung	.................			[G1 … G4]

Dachausführung	.................			[D1 oder D2]

.......  Stück	 .................... €	.................... €

.........	Pultdachgaube

Gaubenbreite	.................			[940; 1140; 1340 oder 1540]

Design-Serie, RAL-Nr. 	.................			[Classic- oder Colour-Line]

Dachneigung	.................			[im Rahmen der Restriktionen]

Drehrichtung d.

Blockfensters	.................			[1-flg., bei 1540er Gaube 2-flg.]

Verglasung	.................			[G1 … G4]

Dachausführung	.................			[D1 oder D2]

.......  Stück	 .................... €	.................... €